VPN详细技术参数

| 货物名称 | 详细技术惨 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VPN网关 | 设备性能 吞吐量150Mbps，并发会话数35万；支持 SSL VPN 并发用户300个；SSL 最大加密流量100Mbps，IPSEC 最大加密流量50Mbps；内存2G，硬盘 SSD64G，4个千兆电口，单电源，高度1U 部署方式：支持网关模式、单臂模式部署两种方式； 此次配置X个SSL VPN移动接入授权。 基本特性： 专业VPN设备，非插卡或防火墙带VPN模块设备。 支持终端使用包括IE6、7、8、9、10、11或其他IE内核的浏览器，以及非IE内核浏览器、如Firefox，Safari，Google Chrome，Opera登录SSLVPN系统（提供截图证明） 权限控制 支持主从认证账号绑定，必须实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定 支持主从认证账号绑定，必须实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定，VPN资源中的系统只能以指定账号登陆，加强身份认证，防止登录SSL VPN后冒名登录应用系统。 身份认证 支持至少4条外网线路；并能实现基于SSL VPN的智能选路 ★支持针对不同的web页面进行数据优化，支持动态压缩技术，基于数据流进行压缩，减少不必要的数据传输。（提供界面配置截图） 高管理要求 支持15级以上的管理员分级分权限管理，从Admin派生树形结构下级管理员；上级管理员可分配下级管理员享有设备配置模块权限，可管理的用户、资源、角色权限，并可限制下级管理员是否允许创建下级管理员、创建资源、创建角色；上级管理员可限制下级管理员对权限内配置享有查看或配置权限 ★支持针对移动APP的VPN安全代码的自动封装，实现App应用的安全加固（提供界面截图证明） 产品及企业资质 ★提供中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 ★提供公安部信息安全产品检测中心颁发的《GA/T 686-2007信息安全技术虚拟专用网安全技术要求》三级或三级以上检测报告（三级以上为四级、五级） ★设备生产厂商需为国家密码管理局发布的《SSL VPN技术规范》起草单位之一 ★为保障软件开发质量，要求厂商具有CMMI5级认证。成交供应商在签订合同之前需提供以上资质证书原件核查。 | 1 | 台 | 47000 | 47000 |